Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение 2030»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования поселок Березовка Березовского района

Красноярского края на период с 2014 до 2028 года

СЭС-13002-СТ

Красноярск, 2014

Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение 2030»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования поселок Березовка Березовского района

Красноярского края на период с 2014 до 2028 года

Директор                                                                                       А.А. Веретенников

Красноярск, 2014

Оглавление

Общие положения	6

Глава 1. Схема водоснабжения	8

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	8

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения	8

1.1.2. Описание территорий поселка не охваченных централизованными системами водоснабжения.	13

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	13

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	13

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	16

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	16

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	17

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели	17

развития централизованных систем водоснабжения	17

1.2.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселка Березовка	18

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	19

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	19

1.3.2. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	19

1.3.3. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	22

1.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	42

1.3.5. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	43

1.3.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	44

1.3.7. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	44

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	44

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	44

1.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	48

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	48

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод	48

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	51

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	53

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	57

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	58

Глава 2. Схема водоотведения	59

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения	59

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод	59

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	64

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	64

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	64

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	64

2.3 Прогноз объема сточных вод	65

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	65

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	65

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	65

2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	68

2.5 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	68

2.6 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	73

2.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	74

Приложения:

- План с сетями водоснабжения

# Общие положения

Березовский муниципальный район расположен в центральной части края на правобережье р. Енисея и непосредственно примыкает с юга и востока к г. Красноярску. Граничит: на севере с Сухобузимским и Емельяновским районами, на востоке – Манским и Уярским, на юге – с Манским и Балахтинским районами, на западе – с Емельяновским районом.

Общая площадь района на 01.01.2008г. – 4244 км2. Население на 01.01.2008г. – 37,6 тыс. человек. Плотность населения 8,9 чел/ км2. В районе - 1 городское поселение, 5 сельских поселений (с/с) и 24 сельских населенных пункта. Наиболее крупные из них (свыше 500 жителей): р.п. Березовка, с. Зыково, с. Бархатово, п. Березовский; с. Вознесенка, с. Маганск, п. Ермолаевский затон, д. Киндяково.

Район имеет благоприятные природно-климатические и транспортно-географические условия для развития сельскохозяйственного и промышленного производства. Недра района детально не изучены. Широко распространены месторождения нерудных полезных ископаемых: гравия, песка, глины, камня, известняков. Многие из них эксплуатируются – Шумковское и Березовское месторождение песчано-гравийной смеси, Торгашинское глина, известняков и др. Значительны лесные ресурсы района. Однако перспективы развития лесозаготовительных предприятий ограничены, так как основная часть лесонасаждений входит в пригородную зону г. Красноярска.

В широтном направлении район пересекает Транссибирская ж/д. магистраль и Московский тракт (М-53), в меридиональном направлении - р. Енисей и параллельно - дорога республиканского значения Абакан – Красноярск – Енисейск. Автобусным сообщением и частично электричками почти все поселения связаны с Красноярском и райцентром.

Схемы водоснабжения и водоотведения поселка Березовка на 2014 г. и на перспективу до 2028 г. разработаны на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Технического задания на разработку схем водоснабжения муниципального образования;

Генерального плана муниципального образования.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения

В настоящее время водоснабжение п. Березовка осуществляется от скважин. Часть поселка - микрорайоны Шумкова и Ремзавод (западнее реки Березовка) и частная застройка микрорайона ГЭС (восточнее реки Березовка) – снабжается водой от водопровода г. Красноярска. Из г.Красноярска вода по водоводу диаметром 2Ø200 мм подается в сеть поселка и на подкачивающую насосную станцию.

Другая часть поселка – микрорайон ГЭС западнее частной застройки – снабжается водой от скважинного водозабора, расположенного в Бору. Качество воды скважин не удовлетворяет санитарным требованиям. Обеззараживание воды не производится. Зоны санитарной охраны не выдержаны. Вода от скважины подается в водонапорную башню и, далее, по водоводу диаметром 100 мм в разводящую сеть поселка. В связи с малой пропускной способностью водовода диаметром 100 мм, напор в водопроводной сети недостаточен для водоснабжения пятиэтажной застройки поселка.

В поселке в настоящее время дефицит воды. Сеть водопровода холодного водоснабжения не удовлетворяет требованиям водопотребителей.

По данным эксплуатационного персонала трубопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии, срок службы водопровода от 20 до 40 лет. Сети водопровода большей частью тупиковые. Материал труб водопровода – сталь, чугун, полиэтилен. Диаметры трубопровода не более 150 мм. Точное расположение трасс водопровода и диаметров определить не представляется возможным.

Таблица 1.1.1.1. Характеристика водопроводных скважин

| № | Полное наименование | Юридический адрес | Характеристика | Основание возникновения права муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение «Водонапорная башня с скважиной» - нежилое здание /лит.В/, скважина /лит.Г/ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, ул.Пролетарская, 4/1 | общей площадью 20,50 кв.м, скважина глубиной 80 м. Инвентарный номер 04:205:001:100718800. | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 2 | Сооружение-павильон /лит.В/, водозаборная скважина /лит.Г./ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, Советская, 1а/1 | общей площадью 16,40 кв.м, скважина глубиной 60 м. Инвентарный номер 04:205:001:100719030. | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 3 | Сооружение-павильон /лит.В/, водозаборная скважина /лит.Г./ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, ул.Молодежная, 19/1 | общей площадью 12,20 кв.м, скважина глубиной 120 м. Инвентарный номер 04:205:001:100718770. | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 4 | Сооружение -нежилое здание /лит.В22/ и скважина /лит.Г./ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, ул.Щорса, 8/26 | общей площадью 53,00 кв.м, скважина глубиной 60 м. Инвентарный номер 04:205:002:000021360:0026 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 5 | Сооружение – водозаборная скважина №1 /лит.Г/ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, ул.Щорса, 8/23 | общей площадью 15,60 кв.м, скважина глубиной 60 м. Инвентарный номер 04:205:002:000021360:0023 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 6 | Сооружение «Водозаборная скважина №2-нежилое здание /лит.В6/ и скважина /лит.Г/ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, ул.Щорса, 8/24 | общей площадью 12,60 кв.м, скважина глубиной 60 м. Инвентарный номер 04:205:002:000021360:0024 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 7 | Сооружение –павильон /лит.В/ и водозаборная скважина №1 /лит.Г/ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, ул.Энергетиков, 1/1 | общей площадью 11,80 кв.м, скважина глубиной 92 м. Инвентарный номер 04:205:001:100718740 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 8 | Сооружение – водозаборная скважина №3 /лит.Г/ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, ул.Энергетиков, 1/3 | скважина глубиной 120 м. Инвентарный номер 04:205:001:100718780 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 9 | Сооружение – водозаборная скважина №1 /лит.Г1/ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, ул.Юности, 11а/1 | скважина глубиной 60 м. Инвентарный номер 04:205:002:00002130 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 10 | Сооружение –павильон /лит.В/ и водозаборная скважина №3 /лит.Г/ глубиной 47 м. | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, 180 м восточнее ограждения стадиона | общей площадью 12,60 кв.м, скважина глубиной 47 м. Инвентарный номер 04:205:002:000011280 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 11 | Сооружение –павильон /лит.В/ и водозаборная скважина №4 /лит.Г/ | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, 70 м севернее ограждения ЦРБ | общей площадью 18,80 кв.м, скважина глубиной 47 м. Инвентарный номер 04:205:002:000011260 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 12 | Сооружение «Водозаборная скважина №1-нежилое здание /лит.В/, скважина /лит.Г/ глубиной 47м | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, 70 м севернее ограждения стадиона | общей площадью 17,10 кв.м, скважина глубиной 47 м. Инвентарный номер 04:205:002:000021310 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 13 | Сооружение –павильон /лит.В/ и водозаборная скважина /лит.Г/ глубиной 47 м | Россия, Красноярский край, Березовский района, пос.Березовка, ул.Центральная, 25/1 | общей площадью 14,10 кв.м, скважина глубиной 81 м. Инвентарный номер 04:205:002:100718990 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |
| 14 | Сооружение –павильон /лит.В/ и водозаборная скважина /лит.Г/ глубиной 120 м | 120 | общей площадью 12,20 кв.м, скважина глубиной 81 м. Инвентарный номер 04:205:001:100718770 | Постановление администрации Березовского района Красноярского края от 26.10.2004 г. №791 |

Рис.1. Примерная схема расположения источников водоснабжения

Рис.2. Схема существующего централизованного водоснабжения

(более детально см. на рисунках ниже)

1.1.2. Описание территорий поселка не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Нецентрализованные источники водоснабжения используются преимущественно жителями индивидуальной застройки, расположенной по всему поселку.

### 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованную система водоснабжения п.Березовка условно можно разделить на две технологические зоны:

1. Зона технической воды. К данной зоне можно отнести водозаборные сооружения, насосные станции, напорные водоводы от насосной станции.

2. Зона хозяйственно-питьевой воды. К данной зоне относятся водонапорные башни, водопроводная напорно-разводящая сеть.

Из г.Красноярска вода по водоводу диаметром 2 200 мм подается в сеть поселка и на подкачивающую насосную станцию. В составе: здание насосной станции, два резервуара чистой воды по 1400 м3, фильтры-поглотители и трансформаторная.

### 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Территория городского поселения представляет собой одну эксплуатационную зону, обеспечивающую централизованную подачу и распределение воды для жилого сектора, общественных зданий и промпредприятий.

1.1.4.1. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружений очистки и подготовки воды отсутствуют.

1.1.4.2. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Таблица 1.1.4.2.1. Оборудование водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование водозабора | Адрес скважины | Тип насоса | подача, м3/час | мощность двигателя | КПД двигателя, % | об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЦРБ | 70 м севернее ограждения ЦРБ | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,3 | 2,8 | 74,5 | 2850 |
| 2 | Бор | 70 м восточнее ограждения стадиона | ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 18,5 | 85 | 2900 |
| 3 |  | 180 м восточнее ограждения стадиона | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 13 | 83 | 2850 |
| 4 | Центральная | Центральная, 25/1 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 11 | 83 | 2850 |
| 5 | Советская | Советская, 1а/1 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 11 | 83 | 2850 |
| 6 | РЭС | Энергетиков 1/1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 8 | 80 | 2850 |
| 7 |  | Энергетиков 1/2 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 16 | 84 | 2850 |
| 8 |  | Энергетиков 1/3 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 16 | 84 | 2850 |
| 9 |  | Дружбы 98ж/3 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 13 | 83 | 2850 |
| 10 |  | Юности 11а/1 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 79 | 2850 |
| 11 | Пролетарская | Пролетарская, 4/1 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 79 | 2850 |
| 12 | МК-16 | Тургенева, 11а/1 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 13 | 83 | 2850 |
| 13 |  | Тургенева, 11а/2 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 79 | 2850 |
| 14 | Ремзавод | Щорса, 8/23 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 13 | 83 | 2850 |
| 15 |  | Щорса, 8/24 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 89 | 2850 |
| 16 |  | Щорса, 8/26 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 8 | 80 | 2850 |
| 17 | МК-181 Мех. Колонна 181 | Молодежная 19/1 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,3 | - | - | - |
| 18 | Магазин Злобина | Садовая | С1 | - | - | - | - |

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

По данным эксплуатационного персонала трубопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии, срок службы водопровода от 20 до 40 лет. Сети водопровода большей частью тупиковые. Материал труб водопровода – сталь, чугун, полиэтилен. Диаметры трубопровода не более 150 мм. Точное расположение трасс водопровода и диаметров определить не представляется возможным.

1.1.4.4. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселка анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения поселка Березовка представлен ниже:

- Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (80-90%).

- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.

- Работа артезианских скважин напрямую в сеть, без водонапорной башни или резервуаров чистой воды.

- Отсутствие первого пояса санитарной охраны строгого режима для артезианских скважин по СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Высокие потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до потребителей

- Отсутствие полной и достоверной информации о водопроводных сетях. Необходимость проведения инвентаризации сетей водоснабжения с указанием реальных длин, диаметров и материала участков трубопроводов, времени прокладки.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

1.1.4.5. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Схема горячего водоснабжения большей части поселка открытая, т.е. горячее водоснабжение осуществляется от тепловых сетей. В районе Ремзавода предусмотрена подача холодной воды в котельную для приготовления горячей воды для части застройки района.

### 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

В районе поселке Березовка вечномерзлые грунты не встречаются.

### 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Таблица 1.1.6.1. Характеристика организаций

| Вид деятельности | Наименование организации | Место нахождения организации |
| --- | --- | --- |
| Организации, оказывающие услуги холодного водоснабжения | 1. ООО УК «Заказчик ЖКУ» | 662520, п.г.т. Березовка, ул. Центральная, 32 |
|  | 2. ООО «КрасКом» | 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41 |
| Организации, оказывающие услуги горячего водоснабжения | 1. ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» | 660014, г. Красноярск, ул. Малаховская, 5 |
|  | 2. ОАО «Водмонтаж» | 662520, п.г.т. Березовка, ул. Юности, 11 б |
|  | 3. ООО «Жилсервис» | 662520, п.г.т. Березовка, ул. Юности, 19-1 |
| Организации, оказывающие услуги водоотведения и очистки сточных вод | 1. ООО УК «Заказчик ЖКУ» | 662520, п.г.т. Березовка, ул. Центральная, 32 |
|  | 2. ООО «КрасКом» | 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41 |

## 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

### 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

### развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения поселка Березовка на период до 2028 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни  населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения поселка Березовка являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселка;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевые показатели системы водоснабжения поселка Березовка рассмотрены в п. 7.

### 1.2.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселка Березовка

Сценарий развития предполагает строительство благоустроенного жилья с объектами социальной инфраструктуры в различных районах МО, а также переселение жителей из ветхого, аварийного жилья в благоустроенное. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения предполагаемого к строительству объектов.

## 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 250л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства - 11827 м³/сут

- на расчетный срок                - 12247 м³/сут

Таблица 1.3.1.1. Объем водопотребления в поселке Березовка

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Застройкам зданиями, оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 250 | 32,4 | 8100 | 33,7 | 8425 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 6,9 | 345 | 6,9 | 345 |
| Итого | 39,3 | 8445 | 40,6 | 8770 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% | - | 850 | - | 880 |
| Всего | 39,3 | 9295 | 40,6 | 9650 |
| 4 | Из них 40% на горячее водоснабжение | - | - | 3700 | - | 3860 |

### 1.3.2. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 250л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства - 11827 м³/сут

- на расчетный срок                - 12247 м³/сут

Таблица 1.3.2.1. Объем водопотребления в поселке Березовка

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Застройкам зданиями, оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 250 | 32,4 | 8100 | 33,7 | 8425 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 6,9 | 345 | 6,9 | 345 |
| Итого | 39,3 | 8445 | 40,6 | 8770 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% | - | 850 | - | 880 |
| Всего | 39,3 | 9295 | 40,6 | 9650 |
| 4 | Из них 40% на горячее водоснабжение | - | - | 3700 | - | 3860 |

Таблица 1.3.2.2. Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 39,3 | 1965 | 40,6 | 2030 |

Таблица 1.3.2.3. Суммарный объем водопотребления

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 9295 | 9650 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 1965 | 2030 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 567 | 567 |
| Всего | 11827 | 12247 |

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Таблица 1.3.2.4. Расчетные расходы на пожаротушение

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 39,3 | 2 | 25 | 50 | 540,00 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 39,3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого | 567,00 |
| Расчетный срок |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 40,6 | 2 | 25 | 50 | 540,00 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 40,6 | 1 | 1 | 2,5 | 27,00 |
| Итого | 567,00 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 2 по 25 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 2 по 25 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

### 1.3.3. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 1.3.3.1. Сведения о фактическом потреблении населением холодной воды по ул.Дружбы и Юности

| № п/п | Адрес | Всего, чел. | Объем ХВС, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Дружбы 66,а,б,в,г,д | 22 | 1529 |
| 2 | ул.Дружбы 96 | 32 | 2040 |
| 3 | ул.Дружбы 98 | 30 | 1811 |
| 4 | ул.Дружбы 100 | 32 | 2676 |
| 5 | ул.Дружбы 102 | 39 | 3330 |
| 6 | ул.Дружбы 104 | 31 | 2344 |
| 7 | ул.Дружбы 106 | 31 | 2344 |
| 8 | ул.Дружбы 108 | 48 | 3341 |
| 9 | ул.Дружбы 108а | 33 | 2644 |
| 10 | ул.Дружбы 110 | 38 | 2482 |
| 11 | ул.Дружбы 112 | 45 | 3474 |
| 12 | ул.Дружбы 114 | 40 | 2243 |
| 13 | ул.Дружбы 114а | 50 | 3618 |
| 14 | ул.Дружбы 115а | 39 | 3114 |
| 15 | ул.Дружбы 116 | 44 | 2416 |
| 16 | ул.Дружбы 118 | 56 | 3000 |
| 17 | ул.Дружбы 120а | 50 | 3090 |
| 18 | ул.Дружбы 124 | 49 | 3570 |
| 19 | ул.Дружбы 128 | 46 | 3132 |
| 20 | ул.Дружбы 130 | 48 | 3341 |
| 21 | ул.Дружбы 132 | 44 | 2150 |
| 22 | ул.Дружбы 136 | 53 | 3803 |
| 23 | ул.Дружбы 138 | 47 | 2476 |
| 24 | ул.Дружбы 140 | 51 | 3630 |
| 25 | ул.Дружбы 142 | 16 | 1278 |
| 26 | ул.Дружбы 144 | 54 | 4110 |
| 27 | ул.Юности 1 | 48 | 3600 |
| 28 | ул.Юности 2 | 33 | 2730 |
| 29 | ул.Юности 3 | 42 | 2536 |
| 30 | ул.Юности 4 | 45 | 3474 |
| 31 | ул.Юности 5 | 38 | 2237 |
| 32 | ул.Юности 6 | 41 | 2486 |
| 33 | ул.Юности 7 | 31 | 2336 |
| 34 | ул.Юности 8 | 52 | 3120 |
| 35 | ул.Юности 9 | 25 | 1372 |
| 36 | ул.Юности 11 | 26 | 1158 |
| 37 | ул.Пролетарская 1 | 31 | 2790 |
| 38 | ул.Пролетарская 2 | 25 | 2250 |
| 39 | ул.Пролетарская 3 | 26 | 2340 |
| 40 | ул.Мира 1-а | 3 | 150 |
| 41 | ул.Мира 1-в | 4 | 240 |
| 42 | ул. Кирова 67 | 13 | 898 |
| Итого | 1 509,00 | 106700 |

Таблица 1.3.3.2. Сведения о фактическом потреблении населением холодной воды по м-н Ремзавод

| Адрес | Количество потребителей, чел. | Годовой объем потребления ХВС, м3 |
| --- | --- | --- |
| ул.Заводская,55 | 180 | 16200 |
| ул.Заводская,57 | 155 | 13950 |
| ул.Заводская,57 "а" | 148 | 13320 |
| ул.Заводская,57 "б" | 159 | 14310 |
| ул.Заводская,59 "а" | 214 | 19800 |
| ул.Заводская,59 | 160 | 14400 |
| ул.Заводская, 60 | 180 | 16200 |
| ул.Полевая, 56 | 72 | 6480 |
| Итого | 1268 | 114660 |

Таблица 1.3.3.3. Сведения о фактическом потреблении и водоотведении населением холодной воды по п.Березовка

| № п/п | Адрес (улица, дом) | Численность | Годовой объем ХВС | Годовой объем водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел | м. 3 | м. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
|  | Покупная вода, по нормативу |
| ООО "Краском" |
| 1 | Белинского ул., дом № 1 | 2 | 136,8 |  |
| 2 | Белинского ул., дом № 3 | 2 | 180,0 | 300 |
| 3 | Дружбы ул, дом № 90 | 2 | 120,0 |  |
| 4 | Дружбы ул., дом № 1 | 63 | 5670,0 | 9450 |
| 5 | Дружбы ул., дом № 19 | 19 | 1710,0 | 2850 |
| 6 | Дружбы ул., дом № 1а | 77 | 6930,0 | 11550 |
| 7 | Дружбы ул., дом № 1б | 48 | 4320,0 | 7200 |
| 8 | Дружбы ул., дом № 1г | 77 | 6930,0 | 11550 |
| 9 | Дружбы ул., дом № 2 | 2 | 136,8 |  |
| 10 | Заводская ул., дом № 19 | 4 | 273,6 |  |
| 11 | Заводская ул., дом № 22 | 1 | 68,4 |  |
| 12 | Заводская ул., дом № 30 | 2 | 136,8 |  |
| 13 | Заводская ул., дом № 36 | 2 | 136,8 |  |
| 14 | Заводская ул., дом № 4 | 3 | 205,2 |  |
| 15 | Заводская ул., дом № 50 | 5 | 342,0 |  |
| 16 | Заводская ул., дом № 56г | 1 | 90,0 | 150 |
| 17 | Маяковского ул, дом № 7 | 31 | 2790,0 | 4650 |
| 18 | Маяковского ул., дом № 17а | 1 | 68,4 |  |
| 19 | Маяковского ул., дом № 19 | 31 | 2790,0 | 4650 |
| 20 | Маяковского ул., дом № 21 | 35 | 3150,0 | 5250 |
| 21 | Маяковского ул., дом № 23 | 96 | 8640,0 | 14400 |
| 22 | Маяковского ул., дом № 9 | 46 | 4140,0 | 6900 |
| 23 | Мичурина ул, дом № 1 | 1 | 68,4 |  |
| 24 | Мичурина ул, дом № 5 | 15 | 1350,0 | 2250 |
| 25 | Мичурина ул, дом № 6 | 10 | 900,0 | 1500 |
| 26 | Мичурина ул., дом № 1 | 11 | 990,0 | 1650 |
| 27 | Мичурина ул., дом № 10а | 2 | 136,8 |  |
| 28 | Мичурина ул., дом № 11 | 7 | 630,0 | 1050 |
| 29 | Мичурина ул., дом № 12 | 19 | 1710,0 | 2850 |
| 30 | Мичурина ул., дом № 13 | 8 | 720,0 | 1200 |
| 31 | Мичурина ул., дом № 14 | 24 | 2160,0 | 3600 |
| 32 | Мичурина ул., дом № 16 | 9 | 810,0 | 1350 |
| 33 | Мичурина ул., дом № 17 | 10 | 900,0 | 1500 |
| 34 | Мичурина ул., дом № 18 | 10 | 900,0 | 1500 |
| 35 | Мичурина ул., дом № 19 | 19 | 1710,0 | 2850 |
| 36 | Мичурина ул., дом № 1б | 79 | 7110,0 | 11850 |
| 37 | Мичурина ул., дом № 2 | 13 | 1170,0 | 1950 |
| 38 | Мичурина ул., дом № 20 | 14 | 1260,0 | 2100 |
| 39 | Мичурина ул., дом № 21 | 3 | 270,0 | 450 |
| 40 | Мичурина ул., дом № 22 | 4 | 360,0 | 600 |
| 41 | Мичурина ул., дом № 2а | 4 | 273,6 |  |
| 42 | Мичурина ул., дом № 2б | 77 | 6930,0 | 11550 |
| 43 | Мичурина ул., дом № 3 | 15 | 1350,0 | 2250 |
| 44 | Мичурина ул., дом № 3а | 6 | 410,4 |  |
| 45 | Мичурина ул., дом № 4 | 25 | 2250,0 | 3750 |
| 46 | Мичурина ул., дом № 4а | 14 | 957,6 |  |
| 47 | Мичурина ул., дом № 7 | 20 | 1800,0 | 3000 |
| 48 | Мичурина ул., дом № 8 | 28 | 2520,0 | 4200 |
| 49 | Мичурина ул., дом № 8а | 4 | 273,6 |  |
| 50 | Мичурина ул., дом № 9 | 22 | 1980,0 | 3300 |
| 51 | Полевая ул., дом № 37б | 4 | 273,6 |  |
| 52 | Полевая ул., дом № 70 | 28 | 2520,0 | 4200 |
| 53 | Полевая ул., дом № 72 | 13 | 1170,0 | 1950 |
| 54 | Полевая ул., дом № 78а | 1 | 68,4 |  |
| 55 | Полевая ул., дом № 82 | 1 | 68,4 |  |
| 56 | Полевая ул., дом № 84 | 2 | 136,8 |  |
| 57 | Полевая ул., дом № 94 | 3 | 205,2 |  |
| 58 | Советской Армии ул., дом № 14 | 3 | 205,2 |  |
| 59 | Советской Армии ул., дом № 17 | 1 | 68,4 |  |
| 60 | Советской Армии ул., дом № 18 | 7 | 478,8 |  |
| 61 | Советской Армии ул., дом № 20 | 91 | 8190,0 | 13650 |
| 62 | Советской Армии ул., дом № 47 | 3 | 205,2 |  |
| 63 | Советской Армии ул., дом № 49 | 1 | 68,4 |  |
| 64 | Дружбы ул., дом № 13 | 1 | 60,0 |  |
| 65 | Заводская ул., дом № 13 | 2 | 120,0 |  |
| 66 | Заводская ул., дом № 26 | 1 | 60,0 |  |
| 67 | Маяковского ул, дом № 27 | 1 | 60,0 |  |
| 68 | Маяковского ул, дом № 34 | 3 | 180,0 |  |
| 69 | Маяковского ул, дом № 47 | 1 | 60,0 |  |
| 70 | Полевая ул, дом № 56а | 1 | 60,0 |  |
| 71 | Советской Армии ул., дом № 49 | 4 | 240,0 |  |
| 72 | Советской Армии ул., дом № 50 | 4 | 240,0 |  |
| 73 | Советской Армии ул., дом № 55 | 1 | 60,0 |  |
|  | Итого | 1 200 | 105 664 | 165 000 |
| По приборам учета |
| 74 | Декабристов ул., дом № 10 | 4 | 40 |  |
| 75 | Декабристов ул., дом № 8 | 4 | 52 |  |
| 76 | Дружбы ул., дом № 1 | 113 | 3164 | 5 015 |
| 77 | Дружбы ул., дом № 11 | 1 | 109 |  |
| 78 | Дружбы ул., дом № 19 | 50 | 1216 | 1 838 |
| 79 | Дружбы ул., дом № 1а | 97 | 2825 | 4 702 |
| 80 | Дружбы ул., дом № 1б | 140 | 3401 | 5 466 |
| 81 | Дружбы ул., дом № 1в | 1 | 88 | 120 |
| 82 | Дружбы ул., дом № 1г | 86 | 3276 | 4 456 |
| 83 | Дружбы ул., дом № 7 | 4 | 61 |  |
| 84 | Заводская ул, дом № 3 | 1 | 228 |  |
| 85 | Заводская ул., дом № 15 | 6 | 47 |  |
| 86 | Заводская ул., дом № 17 | 1 | 52 |  |
| 87 | Заводская ул., дом № 20 | 5 | 62 |  |
| 88 | Заводская ул., дом № 25 | 4 | 40 |  |
| 89 | Заводская ул., дом № 28 | 3 | 167 |  |
| 90 | Заводская ул., дом № 32 | 1 | 41 |  |
| 91 | Заводская ул., дом № 34 | 5 | 26 |  |
| 92 | Заводская ул., дом № 35 | 4 | 4 |  |
| 93 | Маяковского ул, дом № 10 | 1 | 25 | 25 |
| 94 | Маяковского ул, дом № 13 | 1 | 4 |  |
| 95 | Маяковского ул, дом № 14 | 5 | 43 | 43 |
| 96 | Маяковского ул, дом № 17 | 1 | 22 |  |
| 97 | Маяковского ул, дом № 20 | 1 | 59 | 59 |
| 98 | Маяковского ул, дом № 22 | 1 | 38 | 38 |
| 99 | Маяковского ул, дом № 28 | 1 | 40 |  |
| 100 | Маяковского ул, дом № 36 | 1 | 80 |  |
| 101 | Маяковского ул, дом № 7 | 41 | 1297 | 2 024 |
| 102 | Маяковского ул., дом № 19 | 109 | 3338 | 4 457 |
| 103 | Маяковского ул., дом № 21 | 115 | 3406 | 5 110 |
| 104 | Маяковского ул., дом № 23 | 188 | 6134 | 9 044 |
| 105 | Маяковского ул., дом № 29 | 1 | 98 | 98 |
| 106 | Маяковского ул., дом № 9 | 91 | 2963 | 4 086 |
| 107 | Мичурина ул, дом № 1а | 1 | 84 |  |
| 108 | Мичурина ул, дом № 5 | 22 | 514 | 761 |
| 109 | Мичурина ул, дом № 6 | 23 | 548 | 847 |
| 110 | Мичурина ул., дом № 1 | 26 | 799 | 1 232 |
| 111 | Мичурина ул., дом № 11 | 27 | 858 | 1 399 |
| 112 | Мичурина ул., дом № 12 | 28 | 732 | 1 158 |
| 113 | Мичурина ул., дом № 13 | 24 | 580 | 946 |
| 114 | Мичурина ул., дом № 14 | 13 | 444 | 797 |
| 115 | Мичурина ул., дом № 16 | 41 | 479 | 810 |
| 116 | Мичурина ул., дом № 17 | 30 | 973 | 1 400 |
| 117 | Мичурина ул., дом № 18 | 32 | 679 | 982 |
| 118 | Мичурина ул., дом № 19 | 26 | 629 | 971 |
| 119 | Мичурина ул., дом № 1б | 125 | 3413 | 5 111 |
| 120 | Мичурина ул., дом № 2 | 26 | 688 | 1 133 |
| 121 | Мичурина ул., дом № 20 | 18 | 383 | 565 |
| 122 | Мичурина ул., дом № 21 | 2 | 149 | 179 |
| 123 | Мичурина ул., дом № 23 | 9 | 278 |  |
| 124 | Мичурина ул., дом № 2а | 2 | 50 |  |
| 125 | Мичурина ул., дом № 2б | 121 | 3757 | 5 432 |
| 126 | Мичурина ул., дом № 3 | 27 | 815 | 1 274 |
| 127 | Мичурина ул., дом № 4 | 13 | 380 | 616 |
| 128 | Мичурина ул., дом № 7 | 20 | 496 | 858 |
| 129 | Мичурина ул., дом № 8 | 16 | 247 | 406 |
| 130 | Мичурина ул., дом № 8б | 3 | 272 | 272 |
| 131 | Мичурина ул., дом № 9 | 30 | 766 | 1 255 |
| 132 | Полевая ул, дом № 46 | 4 | 7 |  |
| 133 | Полевая ул, дом № 48 | 1 | 4 |  |
| 134 | Полевая ул., дом № 49 | 6 | 67 | 67 |
| 135 | Полевая ул., дом № 64 | 5 | 94 |  |
| 136 | Полевая ул., дом № 70 | 43 | 1228 | 2 089 |
| 137 | Полевая ул., дом № 72 | 53 | 1176 | 1 823 |
| 138 | Полевая ул., дом № 76 | 1 | 52 |  |
| 139 | Полевая ул., дом № 90 | 1 | 89 |  |
| 140 | Советской Армии ул, дом № 12 | 1 | 26 |  |
| 141 | Советской Армии ул., дом № 13 | 7 | 79 |  |
| 142 | Советской Армии ул., дом № 13а | 8 | 128 |  |
| 143 | Советской Армии ул., дом № 15 | 4 | 106 |  |
| 144 | Советской Армии ул., дом № 16 | 8 | 17 |  |
| 145 | Советской Армии ул., дом № 20 | 162 | 5092 | 7 223 |
| 146 | Советской Армии ул., дом № 44 | 4 | 78 |  |
| 147 | Советской Армии ул., дом № 45 | 1 | 22 |  |
| 148 | Советской Армии ул., дом № 46 | 1 | 5 |  |
| 149 | Советской Армии ул., дом № 48 | 1 | 20 |  |
| 150 | Советской Армии ул., дом № 52 | 1 | 86 |  |
| 151 | Советской Армии ул., дом № 56 | 3 | 64 |  |
| 152 | Советской Армии ул., дом № 58 | 2 | 125 |  |
| 153 | Советской Армии ул., дом № 9 | 4 | 148 |  |
|  | Итого: | 2 113 | 60 168 | 86 188 |
|  | Всего: | 3 313 | 165 832 | 251 188 |
|  | Собственные скважины по нормативу |
| 1 | Береговая ул, дом № 59 | 3 | 180 |  |
| 2 | Береговая ул., дом № 10 | 2 | 29 |  |
| 3 | Береговая ул., дом № 12 | 4 | 274 |  |
| 4 | Береговая ул., дом № 13 | 3 | 205 |  |
| 5 | Береговая ул., дом № 14 | 1 | 68 |  |
| 6 | Береговая ул., дом № 15 | 1 | 68 |  |
| 7 | Береговая ул., дом № 16 | 4 | 274 |  |
| 8 | Береговая ул., дом № 17 | 5 | 342 |  |
| 9 | Береговая ул., дом № 18 | 1 | 68 |  |
| 10 | Береговая ул., дом № 2 | 4 | 274 |  |
| 11 | Береговая ул., дом № 20 | 2 | 137 |  |
| 12 | Береговая ул., дом № 20а | 1 | 68 |  |
| 13 | Береговая ул., дом № 21 | 2 | 29 |  |
| 14 | Береговая ул., дом № 23 | 1 | 68 |  |
| 15 | Береговая ул., дом № 26 | 3 | 205 |  |
| 16 | Береговая ул., дом № 27 | 4 | 274 |  |
| 17 | Береговая ул., дом № 28 | 1 | 68 |  |
| 18 | Береговая ул., дом № 3 | 1 | 68 |  |
| 19 | Береговая ул., дом № 36 | 109 | 9810 | 16 350 |
| 20 | Береговая ул., дом № 38 | 82 | 7380 | 12 300 |
| 21 | Береговая ул., дом № 4 | 1 | 68 |  |
| 22 | Береговая ул., дом № 40 | 87 | 7830 | 13 050 |
| 23 | Береговая ул., дом № 42б | 72 | 6480 | 10 800 |
| 24 | Береговая ул., дом № 44 | 42 | 3780 | 6 300 |
| 25 | Береговая ул., дом № 46 | 55 | 4950 | 8 250 |
| 26 | Береговая ул., дом № 5 | 4 | 274 |  |
| 27 | Береговая ул., дом № 6 | 1 | 60 |  |
| 28 | Береговая ул., дом № 7 | 1 | 68 |  |
| 29 | Береговая ул., дом № 8 | 1 | 68 |  |
| 30 | Береговая ул., дом № 9 | 1 | 68 |  |
| 31 | Глинки ул., дом № 1 | 2 | 137 |  |
| 32 | Глинки ул., дом № 2 | 3 | 205 |  |
| 33 | Глинки ул., дом № 3 | 3 | 205 |  |
| 34 | Глинки ул., дом № 4 | 1 | 68 |  |
| 35 | Глинки ул., дом № 5 | 1 | 68 |  |
| 36 | Глинки ул., дом № 6 | 3 | 205 |  |
| 37 | Горького ул., дом № 15 | 17 | 1530 | 2 550 |
| 38 | Горького ул., дом № 17 | 10 | 900 | 1 500 |
| 39 | Дзержинского ул, дом № 13 | 4 | 274 |  |
| 40 | Дзержинского ул., дом № 1 | 1 | 90 | 150 |
| 41 | Дзержинского ул., дом № 10 | 24 | 864 | 2 045 |
| 42 | Дзержинского ул., дом № 14 | 4 | 58 |  |
| 43 | Дзержинского ул., дом № 17 | 11 | 990 | 1 650 |
| 44 | Дзержинского ул., дом № 2 | 9 | 616 |  |
| 45 | Дзержинского ул., дом № 20 | 1 | 68 |  |
| 46 | Дзержинского ул., дом № 22 | 7 | 479 |  |
| 47 | Дзержинского ул., дом № 25б | 14 | 958 |  |
| 48 | Дзержинского ул., дом № 26 | 2 | 137 |  |
| 49 | Дзержинского ул., дом № 3 | 3 | 270 | 450 |
| 50 | Дзержинского ул., дом № 38 | 16 | 1440 | 2 400 |
| 51 | Дружбы ул, дом № 82 | 2 | 120 |  |
| 52 | Дружбы ул, дом № 84 | 1 | 60 |  |
| 53 | Дружбы ул, дом № 86 | 3 | 180 |  |
| 54 | Дружбы ул, дом № 88 | 1 | 60 |  |
| 55 | Дружбы ул, дом № 92 | 6 | 360 |  |
| 56 | Заводская ул., дом № 63 | 2 | 137 |  |
| 57 | Заводская ул., дом № 65 | 2 | 180 |  |
| 58 | Заводская ул., дом № 67 | 1 | 90 |  |
| 59 | Заводская ул., дом № 72в | 4 | 360 | 600 |
| 60 | Заводская ул., дом № 80 | 4 | 360 | 600 |
| 61 | Калинина ул, дом № 2 | 17 | 1530 | 2 550 |
| 62 | Калинина ул., дом № 1 | 25 | 2250 | 3 750 |
| 63 | Калинина ул., дом № 3 | 15 | 1350 | 2 250 |
| 64 | Кирова ул., дом № 1 | 4 | 58 |  |
| 65 | Кирова ул., дом № 11 | 1 | 68 |  |
| 66 | Кирова ул., дом № 11а | 1 | 68 |  |
| 67 | Кирова ул., дом № 13 | 5 | 342 |  |
| 68 | Кирова ул., дом № 14 | 1 | 68 |  |
| 69 | Кирова ул., дом № 17а | 1 | 68 |  |
| 70 | Кирова ул., дом № 2 | 3 | 205 |  |
| 71 | Кирова ул., дом № 24 | 2 | 137 |  |
| 72 | Кирова ул., дом № 26 | 5 | 342 |  |
| 73 | Кирова ул., дом № 28 | 2 | 137 |  |
| 74 | Кирова ул., дом № 29 | 4 | 274 |  |
| 75 | Кирова ул., дом № 30 | 1 | 68 |  |
| 76 | Кирова ул., дом № 32 | 1 | 68 |  |
| 77 | Кирова ул., дом № 33 | 2 | 137 |  |
| 78 | Кирова ул., дом № 35а | 1 | 68 |  |
| 79 | Кирова ул., дом № 37 | 3 | 205 |  |
| 80 | Кирова ул., дом № 37а | 1 | 68 |  |
| 81 | Кирова ул., дом № 4 | 3 | 205 |  |
| 82 | Кирова ул., дом № 40 | 1 | 68 |  |
| 83 | Кирова ул., дом № 41 | 1 | 68 |  |
| 84 | Кирова ул., дом № 42б | 9 | 810 | 1 350 |
| 85 | Кирова ул., дом № 42в | 3 | 270 | 450 |
| 86 | Кирова ул., дом № 42г | 14 | 1260 | 2 100 |
| 87 | Кирова ул., дом № 50 | 3 | 205 |  |
| 88 | Кирова ул., дом № 51 | 5 | 342 |  |
| 89 | Кирова ул., дом № 59 | 1 | 68 |  |
| 90 | Кирова ул., дом № 61 | 2 | 137 |  |
| 91 | Кирова ул., дом № 9 | 1 | 68 |  |
| 92 | Ленина ул., дом № 1 | 1 | 68 |  |
| 93 | Ленина ул., дом № 11 | 5 | 450 | 750 |
| 94 | Ленина ул., дом № 12 | 11 | 990 | 1 650 |
| 95 | Ленина ул., дом № 14 | 2 | 180 | 300 |
| 96 | Ленина ул., дом № 2 | 3 | 270 |  |
| 97 | Ленина ул., дом № 2а | 9 | 810 |  |
| 98 | Ленина ул., дом № 4 | 3 | 205 |  |
| 99 | Ленина ул., дом № 5 | 2 | 180 |  |
| 100 | Ленина ул., дом № 7 | 1 | 90 |  |
| 101 | Ленина ул., дом № 7а | 2 | 180 |  |
| 102 | Ленина ул., дом № 8 | 2 | 137 |  |
| 103 | Ленина ул., дом № 9 | 5 | 450 | 750 |
| 104 | Лермонтова ул., дом № 1 | 4 | 274 |  |
| 105 | Лермонтова ул., дом № 2 | 6 | 410 |  |
| 106 | Лермонтова ул., дом № 3 | 1 | 68 |  |
| 107 | Лермонтова ул., дом № 4 | 1 | 68 |  |
| 108 | Лермонтова ул., дом № 5 | 3 | 205 |  |
| 109 | Лермонтова ул., дом № 6 | 4 | 274 |  |
| 110 | Линейная ул., дом № 10 | 1 | 68 |  |
| 111 | Линейная ул., дом № 11 | 1 | 68 |  |
| 112 | Линейная ул., дом № 12 | 9 | 616 |  |
| 113 | Линейная ул., дом № 7 | 4 | 274 |  |
| 114 | Линейная ул., дом № 8 | 6 | 410 |  |
| 115 | Линейная ул., дом № 9 | 7 | 479 |  |
| 116 | Мира ул, дом № 1а | 2 | 137 | 137 |
| 117 | Набережная ул., дом № 10 | 1 | 68 |  |
| 118 | Набережная ул., дом № 6 | 1 | 68 |  |
| 119 | Некрасова ул., дом № 1 | 1 | 68 |  |
| 120 | Нестерова ул., дом № 1 | 3 | 43 |  |
| 121 | Нестерова ул., дом № 11 | 1 | 68 |  |
| 122 | Нестерова ул., дом № 12 | 23 | 2070 | 3 450 |
| 123 | Нестерова ул., дом № 14 | 14 | 1260 | 2 100 |
| 124 | Нестерова ул., дом № 16 | 18 | 1620 | 2 700 |
| 125 | Нестерова ул., дом № 18 | 15 | 1350 | 2 250 |
| 126 | Нестерова ул., дом № 2 | 4 | 274 |  |
| 127 | Нестерова ул., дом № 20 | 16 | 1440 | 2 400 |
| 128 | Нестерова ул., дом № 5 | 4 | 274 |  |
| 129 | Нестерова ул., дом № 7 | 1 | 68 |  |
| 130 | Нестерова ул., дом № 9 | 5 | 342 |  |
| 131 | Нижняя ул., дом № 1 | 8 | 115 |  |
| 132 | Нижняя ул., дом № 4 | 14 | 202 |  |
| 133 | Нижняя ул., дом № 5 | 8 | 115 |  |
| 134 | Нижняя ул., дом № 6 | 5 | 72 |  |
| 135 | Нижняя ул., дом № 7 | 6 | 86 |  |
| 136 | Нижняя ул., дом № 8 | 4 | 58 |  |
| 137 | Октябрьская ул., дом № 10 | 29 | 2610 | 4 350 |
| 138 | Октябрьская ул., дом № 4 | 22 | 1980 | 3 300 |
| 139 | Октябрьская ул., дом № 5 | 25 | 2250 | 3 750 |
| 140 | Октябрьская ул., дом № 6 | 25 | 2250 | 3 750 |
| 141 | Октябрьская ул., дом № 7 | 28 | 2520 | 4 200 |
| 142 | Октябрьская ул., дом № 8 | 21 | 1890 | 3 150 |
| 143 | Октябрьская ул., дом № 9 | 29 | 2610 | 4 350 |
| 144 | Олейникова ул., дом № 10 | 6 | 360 |  |
| 145 | Олейникова ул., дом № 11 | 2 | 120 |  |
| 146 | Олейникова ул., дом № 12 | 5 | 300 |  |
| 147 | Олейникова ул., дом № 13 | 1 | 60 |  |
| 148 | Олейникова ул., дом № 15 | 1 | 60 |  |
| 149 | Олейникова ул., дом № 16 | 15 | 1026 |  |
| 150 | Олейникова ул., дом № 18 | 1 | 68 |  |
| 151 | Олейникова ул., дом № 20 | 3 | 205 |  |
| 152 | Олейникова ул., дом № 21 | 2 | 137 |  |
| 153 | Олейникова ул., дом № 22 | 4 | 274 |  |
| 154 | Олейникова ул., дом № 23 | 3 | 205 |  |
| 155 | Олейникова ул., дом № 24 | 5 | 342 |  |
| 156 | Олейникова ул., дом № 25 | 1 | 68 |  |
| 157 | Олейникова ул., дом № 27 | 1 | 68 |  |
| 158 | Олейникова ул., дом № 28 | 2 | 137 |  |
| 159 | Олейникова ул., дом № 29 | 3 | 205 |  |
| 160 | Олейникова ул., дом № 31 | 3 | 205 |  |
| 161 | Олейникова ул., дом № 32 | 1 | 68 |  |
| 162 | Олейникова ул., дом № 33 | 2 | 137 |  |
| 163 | Олейникова ул., дом № 35 | 2 | 137 |  |
| 164 | Олейникова ул., дом № 36 | 6 | 410 |  |
| 165 | Олейникова ул., дом № 37 | 5 | 342 |  |
| 166 | Олейникова ул., дом № 38 | 5 | 342 |  |
| 167 | Олейникова ул., дом № 39 | 1 | 68 |  |
| 168 | Олейникова ул., дом № 4 | 5 | 300 |  |
| 169 | Олейникова ул., дом № 40 | 1 | 68 |  |
| 170 | Олейникова ул., дом № 41 | 3 | 205 |  |
| 171 | Олейникова ул., дом № 42 | 1 | 68 |  |
| 172 | Олейникова ул., дом № 43 | 5 | 342 |  |
| 173 | Олейникова ул., дом № 44 | 2 | 137 |  |
| 174 | Олейникова ул., дом № 46 | 1 | 68 |  |
| 175 | Олейникова ул., дом № 47 | 1 | 68 |  |
| 176 | Олейникова ул., дом № 49 | 4 | 274 |  |
| 177 | Олейникова ул., дом № 5 | 1 | 68 |  |
| 178 | Олейникова ул., дом № 50 | 2 | 137 |  |
| 179 | Олейникова ул., дом № 51 | 3 | 205 |  |
| 180 | Олейникова ул., дом № 52 | 5 | 342 |  |
| 181 | Олейникова ул., дом № 53 | 2 | 137 |  |
| 182 | Олейникова ул., дом № 58 | 4 | 274 |  |
| 183 | Олейникова ул., дом № 59 | 3 | 205 |  |
| 184 | Олейникова ул., дом № 6 | 1 | 60 |  |
| 185 | Олейникова ул., дом № 60 | 1 | 68 |  |
| 186 | Олейникова ул., дом № 61 | 2 | 137 |  |
| 187 | Олейникова ул., дом № 62 | 1 | 68 |  |
| 188 | Олейникова ул., дом № 63 | 2 | 137 |  |
| 189 | Олейникова ул., дом № 64 | 23 | 2070 | 3 450 |
| 190 | Олейникова ул., дом № 65 | 1 | 68 |  |
| 191 | Олейникова ул., дом № 66 | 1 | 90 |  |
| 192 | Олейникова ул., дом № 67 | 4 | 274 |  |
| 193 | Олейникова ул., дом № 69 | 3 | 205 |  |
| 194 | Олейникова ул., дом № 71 | 1 | 68 |  |
| 195 | Олейникова ул., дом № 75 | 1 | 68 |  |
| 196 | Олейникова ул., дом № 77 | 1 | 68 |  |
| 197 | Олейникова ул., дом № 81 | 6 | 410 |  |
| 198 | Олейникова ул., дом № 83 | 5 | 342 |  |
| 199 | Олейникова ул., дом № 9 | 2 | 120 |  |
| 200 | Парковая ул., дом № 1 | 37 | 2531 | 3 730 |
| 201 | Парковая ул., дом № 2 | 30 | 2052 | 3 024 |
| 202 | Парковая ул., дом № 2а | 43 | 3870 | 6 450 |
| 203 | Парковая ул., дом № 3 | 29 | 1984 | 2 923 |
| 204 | Парковая ул., дом № 4 | 38 | 2599 | 3 830 |
| 205 | Парковая ул., дом № 6 | 39 | 2668 | 3 931 |
| 206 | Парковая ул., дом № 8 | 30 | 2052 | 3 024 |
| 207 | Пархоменко ул, дом № 9 | 1 | 68 |  |
| 208 | Пархоменко ул., дом № 1 | 21 | 1890 | 3 150 |
| 209 | Пархоменко ул., дом № 11 | 4 | 274 |  |
| 210 | Пархоменко ул., дом № 12 | 2 | 137 |  |
| 211 | Пархоменко ул., дом № 14 | 7 | 479 |  |
| 212 | Пархоменко ул., дом № 15 | 2 | 137 |  |
| 213 | Пархоменко ул., дом № 16 | 2 | 137 |  |
| 214 | Пархоменко ул., дом № 1а | 74 | 6660 | 11 100 |
| 215 | Пархоменко ул., дом № 20 | 7 | 479 |  |
| 216 | Пархоменко ул., дом № 21 | 7 | 479 |  |
| 217 | Пархоменко ул., дом № 22 | 5 | 342 |  |
| 218 | Пархоменко ул., дом № 23 | 10 | 684 |  |
| 219 | Пархоменко ул., дом № 25 | 4 | 274 |  |
| 220 | Пархоменко ул., дом № 27 | 9 | 616 |  |
| 221 | Пархоменко ул., дом № 28 | 1 | 68 |  |
| 222 | Пархоменко ул., дом № 29 | 3 | 205 |  |
| 223 | Пархоменко ул., дом № 3 | 7 | 630 | 1 050 |
| 224 | Пархоменко ул., дом № 30 | 4 | 274 |  |
| 225 | Пархоменко ул., дом № 31 | 7 | 479 |  |
| 226 | Пархоменко ул., дом № 3а | 7 | 630 | 1 050 |
| 227 | Пархоменко ул., дом № 5 | 12 | 1080 | 1 800 |
| 228 | Пархоменко ул., дом № 5а | 13 | 1170 | 1 950 |
| 229 | Пархоменко ул., дом № 7 | 1 | 68 |  |
| 230 | Пархоменко ул., дом № 9 | 2 | 137 |  |
| 231 | Первомайская ул, дом № 27 | 1 | 60 | 60 |
| 232 | Первомайская ул., дом № 1 | 3 | 205 |  |
| 233 | Первомайская ул., дом № 11 | 1 | 68 |  |
| 234 | Первомайская ул., дом № 14 | 2 | 137 |  |
| 235 | Первомайская ул., дом № 15 | 5 | 342 |  |
| 236 | Первомайская ул., дом № 17 | 4 | 274 |  |
| 237 | Первомайская ул., дом № 19 | 3 | 205 |  |
| 238 | Первомайская ул., дом № 2 | 1 | 68 |  |
| 239 | Первомайская ул., дом № 21 | 2 | 137 |  |
| 240 | Первомайская ул., дом № 22 | 1 | 68 |  |
| 241 | Первомайская ул., дом № 23 | 1 | 68 |  |
| 242 | Первомайская ул., дом № 24 | 2 | 137 |  |
| 243 | Первомайская ул., дом № 25 | 6 | 410 |  |
| 244 | Первомайская ул., дом № 26 | 2 | 137 |  |
| 245 | Первомайская ул., дом № 3 | 4 | 274 |  |
| 246 | Первомайская ул., дом № 30 | 1 | 68 |  |
| 247 | Первомайская ул., дом № 31 | 6 | 410 |  |
| 248 | Первомайская ул., дом № 32 | 1 | 68 |  |
| 249 | Первомайская ул., дом № 33 | 1 | 68 |  |
| 250 | Первомайская ул., дом № 34 | 1 | 68 |  |
| 251 | Первомайская ул., дом № 35 | 7 | 479 |  |
| 252 | Первомайская ул., дом № 37 | 20 | 1200 | 1 200 |
| 253 | Первомайская ул., дом № 38 | 6 | 410 |  |
| 254 | Первомайская ул., дом № 39 | 3 | 205 |  |
| 255 | Первомайская ул., дом № 40 | 7 | 479 |  |
| 256 | Первомайская ул., дом № 41 | 2 | 137 |  |
| 257 | Первомайская ул., дом № 4а | 3 | 205 |  |
| 258 | Первомайская ул., дом № 6 | 1 | 68 |  |
| 259 | Первомайская ул., дом № 7 | 1 | 68 |  |
| 260 | Первомайская ул., дом № 8 | 1 | 68 |  |
| 261 | Первомайская ул., дом № 9 | 2 | 137 |  |
| 262 | Пионерская ул, дом № 43 | 3 | 180 |  |
| 263 | Пионерская ул, дом № 45 | 3 | 180 |  |
| 264 | Пионерская ул., дом № 1 | 1 | 68 |  |
| 265 | Пионерская ул., дом № 13 | 1 | 68 |  |
| 266 | Пионерская ул., дом № 15 | 1 | 68 |  |
| 267 | Пионерская ул., дом № 17 | 4 | 274 |  |
| 268 | Пионерская ул., дом № 22 | 6 | 410 |  |
| 269 | Пионерская ул., дом № 25 | 2 | 137 |  |
| 270 | Пионерская ул., дом № 28 | 3 | 205 |  |
| 271 | Пионерская ул., дом № 29 | 1 | 68 |  |
| 272 | Пионерская ул., дом № 3 | 1 | 68 |  |
| 273 | Пионерская ул., дом № 31 | 3 | 205 |  |
| 274 | Пионерская ул., дом № 32 | 1 | 68 |  |
| 275 | Пионерская ул., дом № 34 | 2 | 137 |  |
| 276 | Пионерская ул., дом № 39 | 2 | 137 |  |
| 277 | Пионерская ул., дом № 41 | 4 | 274 |  |
| 278 | Пионерская ул., дом № 6 | 1 | 68 |  |
| 279 | Пионерская ул., дом № 7 | 1 | 68 |  |
| 280 | Подгорная ул., дом № 12 | 6 | 410 |  |
| 281 | Полевая ул., дом № 1 | 2 | 137 |  |
| 282 | Полевая ул., дом № 10 | 14 | 1260 | 2 100 |
| 283 | Полевая ул., дом № 12 | 4 | 360 | 600 |
| 284 | Полевая ул., дом № 13 | 2 | 137 |  |
| 285 | Полевая ул., дом № 16 | 10 | 144 |  |
| 286 | Полевая ул., дом № 18 | 4 | 274 |  |
| 287 | Полевая ул., дом № 23 | 1 | 68 |  |
| 288 | Полевая ул., дом № 25 | 9 | 616 |  |
| 289 | Полевая ул., дом № 27 | 2 | 137 |  |
| 290 | Полевая ул., дом № 2в | 13 | 1170 | 1 950 |
| 291 | Полевая ул., дом № 30 | 2 | 137 |  |
| 292 | Полевая ул., дом № 33 | 2 | 137 |  |
| 293 | Полевая ул., дом № 39 | 3 | 43 |  |
| 294 | Полевая ул., дом № 42 | 3 | 205 |  |
| 295 | Полевая ул., дом № 4а | 1 | 90 | 150 |
| 296 | Полевая ул., дом № 5 | 2 | 137 |  |
| 297 | Полевая ул., дом № 6 | 6 | 540 | 900 |
| 298 | Полевая ул., дом № 6а | 4 | 360 | 600 |
| 299 | Полевая ул., дом № 6б | 1 | 90 | 150 |
| 300 | Полевая ул., дом № 78 | 5 | 300 |  |
| 301 | Полевая ул., дом № 8 | 4 | 360 | 600 |
| 302 | Полевая ул., дом № 9 | 2 | 137 |  |
| 303 | Полевая ул., дом № 96 | 1 | 68 |  |
| 304 | Пролетарская ул, дом № 4 | 35 | 2100 |  |
| 305 | Просвещения ул., дом № 11 | 9 | 130 |  |
| 306 | Просвещения ул., дом № 13 | 2 | 29 |  |
| 307 | Просвещения ул., дом № 15 | 1 | 14 |  |
| 308 | Просвещения ул., дом № 17 | 3 | 43 |  |
| 309 | Просвещения ул., дом № 4 | 10 | 144 |  |
| 310 | Просвещения ул., дом № 5 | 1 | 14 |  |
| 311 | Просвещения ул., дом № 6 | 1 | 14 |  |
| 312 | Просвещения ул., дом № 7 | 1 | 14 |  |
| 313 | Просвещения ул., дом № 8 | 1 | 14 |  |
| 314 | Просвещения ул., дом № 9 | 7 | 101 |  |
| 315 | Пушкина ул., дом № 12 | 3 | 43 |  |
| 316 | Пушкина ул., дом № 5 | 2 | 29 |  |
| 317 | Советская ул., дом № 1 | 6 | 410 |  |
| 318 | Советская ул., дом № 10 | 1 | 68 |  |
| 319 | Советская ул., дом № 11 | 1 | 68 |  |
| 320 | Советская ул., дом № 12 | 1 | 68 |  |
| 321 | Советская ул., дом № 13 | 4 | 274 |  |
| 322 | Советская ул., дом № 15 | 9 | 810 | 1 350 |
| 323 | Советская ул., дом № 16 | 2 | 137 |  |
| 324 | Советская ул., дом № 18 | 2 | 137 | 202 |
| 325 | Советская ул., дом № 19 | 1 | 68 |  |
| 326 | Советская ул., дом № 1а | 52 | 4680 | 7 800 |
| 327 | Советская ул., дом № 22 | 2 | 137 |  |
| 328 | Советская ул., дом № 23 | 1 | 68 |  |
| 329 | Советская ул., дом № 24 | 12 | 821 |  |
| 330 | Советская ул., дом № 25 | 4 | 274 |  |
| 331 | Советская ул., дом № 26 | 1 | 68 |  |
| 332 | Советская ул., дом № 27 | 1 | 14 |  |
| 333 | Советская ул., дом № 28 | 8 | 547 |  |
| 334 | Советская ул., дом № 29 | 3 | 205 |  |
| 335 | Советская ул., дом № 3 | 1 | 68 |  |
| 336 | Советская ул., дом № 31 | 3 | 205 |  |
| 337 | Советская ул., дом № 32 | 3 | 205 |  |
| 338 | Советская ул., дом № 34 | 4 | 274 |  |
| 339 | Советская ул., дом № 35 | 4 | 274 |  |
| 340 | Советская ул., дом № 36 | 3 | 205 |  |
| 341 | Советская ул., дом № 37 | 3 | 205 |  |
| 342 | Советская ул., дом № 38 | 1 | 68 |  |
| 343 | Советская ул., дом № 4 | 2 | 137 |  |
| 344 | Советская ул., дом № 40 | 10 | 900 | 1 500 |
| 345 | Советская ул., дом № 41 | 6 | 410 |  |
| 346 | Советская ул., дом № 42 | 5 | 450 | 750 |
| 347 | Советская ул., дом № 43 | 1 | 68 |  |
| 348 | Советская ул., дом № 43а | 72 | 6480 | 10 800 |
| 349 | Советская ул., дом № 45 | 37 | 3330 | 5 550 |
| 350 | Советская ул., дом № 46 | 56 | 5040 | 8 400 |
| 351 | Советская ул., дом № 4а | 1 | 68 |  |
| 352 | Советская ул., дом № 52 | 25 | 1710 | 2 520 |
| 353 | Советская ул., дом № 53 | 28 | 1915 | 2 822 |
| 354 | Советская ул., дом № 8 | 1 | 68 |  |
| 355 | Советская ул., дом № 9 | 1 | 68 |  |
| 356 | Солнечная ул., дом № 10 | 42 | 3780 | 6 300 |
| 357 | Солнечная ул., дом № 12 | 31 | 2790 | 4 650 |
| 358 | Солнечная ул., дом № 18 | 36 | 3240 | 5 400 |
| 359 | Солнечная ул., дом № 20 | 11 | 990 | 1 650 |
| 360 | Солнечная ул., дом № 3 | 28 | 2520 | 4 200 |
| 361 | Солнечная ул., дом № 5 | 6 | 540 | 0 |
| 362 | Солнечная ул., дом № 6 | 7 | 630 | 1 050 |
| 363 | Солнечная ул., дом № 8 | 37 | 3330 | 5 550 |
| 364 | Строителей ул., дом № 1 | 33 | 2257 | 3 326 |
| 365 | Строителей ул., дом № 1а | 83 | 7470 | 12 450 |
| 366 | Строителей ул., дом № 2 | 31 | 2120 | 3 125 |
| 367 | Строителей ул., дом № 2а | 82 | 7380 | 12 300 |
| 368 | Строителей ул., дом № 3 | 24 | 1642 | 2 419 |
| 369 | Строителей ул., дом № 4 | 4 | 360 | 600 |
| 370 | Строителей ул., дом № 5 | 30 | 2052 | 3 024 |
| 371 | Строителей ул., дом № 6 | 18 | 1620 | 2 700 |
| 372 | Строителей ул., дом № 7 | 20 | 1368 | 2 016 |
| 373 | Строителей ул., дом № 9 | 32 | 2189 | 3 226 |
| 374 | Сурикова ул., дом № 1 | 16 | 1440 | 2 400 |
| 375 | Сурикова ул., дом № 10 | 76 | 6840 | 11 400 |
| 376 | Сурикова ул., дом № 11 | 36 | 3240 | 5 400 |
| 377 | Сурикова ул., дом № 12 | 87 | 7830 | 13 050 |
| 378 | Сурикова ул., дом № 13 | 27 | 2430 | 4 050 |
| 379 | Сурикова ул., дом № 14 | 32 | 2880 | 4 800 |
| 380 | Сурикова ул., дом № 15 | 26 | 2340 | 3 900 |
| 381 | Сурикова ул., дом № 24 | 32 | 2880 | 4 800 |
| 382 | Сурикова ул., дом № 26 | 10 | 900 | 1 500 |
| 383 | Сурикова ул., дом № 28 | 26 | 2340 | 3 900 |
| 384 | Сурикова ул., дом № 3 | 15 | 1350 | 2 250 |
| 385 | Сурикова ул., дом № 30 | 21 | 1890 | 3 150 |
| 386 | Сурикова ул., дом № 5 | 14 | 1260 | 2 100 |
| 387 | Сурикова ул., дом № 7 | 20 | 1800 | 3 000 |
| 388 | Сурикова ул., дом № 8 | 55 | 4950 | 8 250 |
| 389 | Сурикова ул., дом № 9 | 24 | 2160 | 3 600 |
| 390 | Тихая ул., дом № 1 | 4 | 274 |  |
| 391 | Тихая ул., дом № 10 | 4 | 360 |  |
| 392 | Тихая ул., дом № 11 | 8 | 720 |  |
| 393 | Тихая ул., дом № 12 | 4 | 274 |  |
| 394 | Тихая ул., дом № 13 | 1 | 68 |  |
| 395 | Тихая ул., дом № 14 | 4 | 274 |  |
| 396 | Тихая ул., дом № 16 | 1 | 68 |  |
| 397 | Тихая ул., дом № 18 | 5 | 342 |  |
| 398 | Тихая ул., дом № 3 | 1 | 68 |  |
| 399 | Тихая ул., дом № 4 | 4 | 274 |  |
| 400 | Тихая ул., дом № 5а | 4 | 360 | 600 |
| 401 | Тихая ул., дом № 7 | 3 | 270 |  |
| 402 | Тихая ул., дом № 8 | 4 | 360 |  |
| 403 | Тихая ул., дом № 9 | 2 | 180 |  |
| 404 | Тургенева ул., дом № 1 | 15 | 1350 | 2 250 |
| 405 | Тургенева ул., дом № 10 | 28 | 2520 | 4 200 |
| 406 | Тургенева ул., дом № 11 | 19 | 1710 | 2 850 |
| 407 | Тургенева ул., дом № 12 | 34 | 3060 | 5 100 |
| 408 | Тургенева ул., дом № 14 | 50 | 4500 | 7 500 |
| 409 | Тургенева ул., дом № 2 | 15 | 1350 | 2 250 |
| 410 | Тургенева ул., дом № 3 | 12 | 1080 | 1 800 |
| 411 | Тургенева ул., дом № 4 | 24 | 2160 | 3 600 |
| 412 | Тургенева ул., дом № 6 | 21 | 1890 | 3 150 |
| 413 | Тургенева ул., дом № 7 | 18 | 1620 | 2 700 |
| 414 | Тургенева ул., дом № 8 | 21 | 1890 | 3 150 |
| 415 | Тургенева ул., дом № 9 | 17 | 1530 | 2 550 |
| 416 | Фрунзе ул., дом № 1 | 1 | 68 |  |
| 417 | Фрунзе ул., дом № 2 | 2 | 137 |  |
| 418 | Центральная ул., дом № 14 | 3 | 205 |  |
| 419 | Центральная ул., дом № 16 | 1 | 68 |  |
| 420 | Центральная ул., дом № 18 | 6 | 410 |  |
| 421 | Центральная ул., дом № 20 | 1 | 68 |  |
| 422 | Центральная ул., дом № 21 | 1 | 68 |  |
| 423 | Центральная ул., дом № 24 | 5 | 342 |  |
| 424 | Центральная ул., дом № 3 | 4 | 274 |  |
| 425 | Центральная ул., дом № 33 | 3 | 205 |  |
| 426 | Центральная ул., дом № 35 | 6 | 410 |  |
| 427 | Центральная ул., дом № 37 | 1 | 68 |  |
| 428 | Центральная ул., дом № 38 | 2 | 137 |  |
| 429 | Центральная ул., дом № 39 | 1 | 68 |  |
| 430 | Центральная ул., дом № 40 | 3 | 205 |  |
| 431 | Центральная ул., дом № 41 | 7 | 479 |  |
| 432 | Центральная ул., дом № 43 | 2 | 137 |  |
| 433 | Центральная ул., дом № 45 | 40 | 2400 | 2 400 |
| 434 | Центральная ул., дом № 46 | 7 | 630 | 1 050 |
| 435 | Центральная ул., дом № 47 | 25 | 1500 | 1 500 |
| 436 | Центральная ул., дом № 48 | 14 | 958 | 1 411 |
| 437 | Центральная ул., дом № 50 | 15 | 1026 | 1 512 |
| 438 | Центральная ул., дом № 51 | 11 | 990 | 1 650 |
| 439 | Центральная ул., дом № 53 | 16 | 1440 | 2 400 |
| 440 | Центральная ул., дом № 55 | 23 | 2070 | 3 450 |
| 441 | Центральная ул., дом № 56 | 6 | 540 | 900 |
| 442 | Центральная ул., дом № 56а | 6 | 540 | 900 |
| 443 | Центральная ул., дом № 57 | 8 | 720 | 1 200 |
| 444 | Центральная ул., дом № 58 | 32 | 2880 | 4 800 |
| 445 | Центральная ул., дом № 59 | 13 | 1170 | 1 950 |
| 446 | Центральная ул., дом № 61 | 5 | 450 | 750 |
| 447 | Центральная ул., дом № 63 | 11 | 990 | 1 650 |
| 448 | Центральная ул., дом № 65 | 25 | 2250 | 3 750 |
| 449 | Центральная ул., дом № 67 | 26 | 1778 | 2 621 |
| 450 | Центральная ул., дом № 8б | 18 | 1620 | 2 700 |
| 451 | Чайковского ул., дом № 1 | 4 | 274 |  |
| 452 | Чайковского ул., дом № 11 | 7 | 479 |  |
| 453 | Чайковского ул., дом № 12 | 3 | 43 |  |
| 454 | Чайковского ул., дом № 13 | 2 | 137 |  |
| 455 | Чайковского ул., дом № 14 | 2 | 137 |  |
| 456 | Чайковского ул., дом № 15 | 3 | 270 |  |
| 457 | Чайковского ул., дом № 16 | 1 | 14 |  |
| 458 | Чайковского ул., дом № 17 | 2 | 29 |  |
| 459 | Чайковского ул., дом № 18 | 5 | 72 |  |
| 460 | Чайковского ул., дом № 19 | 3 | 205 |  |
| 461 | Чайковского ул., дом № 2 | 1 | 14 |  |
| 462 | Чайковского ул., дом № 20 | 4 | 58 |  |
| 463 | Чайковского ул., дом № 21 | 1 | 68 |  |
| 464 | Чайковского ул., дом № 4 | 1 | 14 |  |
| 465 | Чайковского ул., дом № 7 | 1 | 68 |  |
| 466 | Чайковского ул., дом № 9 | 6 | 410 |  |
| 467 | Чапаева ул., дом № 2 | 5 | 342 |  |
| 468 | Чапаева ул., дом № 3 | 2 | 137 |  |
| 469 | Чапаева ул., дом № 4 | 2 | 137 |  |
| 470 | Чапаева ул., дом № 5 | 1 | 68 |  |
| 471 | Чкалова ул., дом № 1 | 4 | 274 |  |
| 472 | Чкалова ул., дом № 11 | 1 | 90 |  |
| 473 | Чкалова ул., дом № 14 | 2 | 137 |  |
| 474 | Чкалова ул., дом № 16 | 1 | 68 |  |
| 475 | Чкалова ул., дом № 18 | 4 | 274 |  |
| 476 | Чкалова ул., дом № 19 | 69 | 6210 | 10 350 |
| 477 | Чкалова ул., дом № 20 | 2 | 137 |  |
| 478 | Чкалова ул., дом № 22 | 1 | 68 |  |
| 479 | Чкалова ул., дом № 23 | 2 | 137 |  |
| 480 | Чкалова ул., дом № 24 | 1 | 68 |  |
| 481 | Чкалова ул., дом № 25 | 1 | 68 |  |
| 482 | Чкалова ул., дом № 26 | 2 | 137 |  |
| 483 | Чкалова ул., дом № 27 | 8 | 547 |  |
| 484 | Чкалова ул., дом № 29 | 6 | 410 |  |
| 485 | Чкалова ул., дом № 3 | 1 | 68 |  |
| 486 | Чкалова ул., дом № 4 | 4 | 274 |  |
| 487 | Чкалова ул., дом № 5 | 1 | 68 |  |
| 488 | Чкалова ул., дом № 6 | 1 | 68 |  |
| 489 | Чкалова ул., дом № 8 | 1 | 68 |  |
| 490 | Чкалова ул., дом № 9 | 1 | 68 |  |
| 491 | Школьная ул, дом № 28 | 1 | 60 |  |
| 492 | Школьная ул., дом № 1 | 2 | 137 |  |
| 493 | Школьная ул., дом № 16 | 1 | 68 |  |
| 494 | Школьная ул., дом № 17 | 3 | 205 |  |
| 495 | Школьная ул., дом № 18 | 1 | 68 |  |
| 496 | Школьная ул., дом № 19 | 4 | 274 |  |
| 497 | Школьная ул., дом № 20 | 3 | 205 |  |
| 498 | Школьная ул., дом № 21 | 8 | 547 |  |
| 499 | Школьная ул., дом № 22 | 7 | 479 |  |
| 500 | Школьная ул., дом № 23 | 1 | 68 |  |
| 501 | Школьная ул., дом № 24 | 5 | 342 |  |
| 502 | Школьная ул., дом № 25 | 11 | 752 |  |
| 503 | Школьная ул., дом № 26 | 14 | 958 |  |
| 504 | Школьная ул., дом № 27 | 5 | 342 |  |
| 505 | Школьная ул., дом № 29 | 2 | 137 |  |
| 506 | Школьная ул., дом № 3 | 4 | 274 |  |
| 507 | Школьная ул., дом № 30 | 6 | 410 |  |
| 508 | Школьная ул., дом № 31 | 5 | 450 |  |
| 509 | Школьная ул., дом № 32 | 5 | 342 |  |
| 510 | Школьная ул., дом № 33 | 1 | 68 |  |
| 511 | Школьная ул., дом № 34 | 2 | 137 |  |
| 512 | Школьная ул., дом № 35 | 1 | 68 |  |
| 513 | Школьная ул., дом № 37 | 3 | 205 |  |
| 514 | Школьная ул., дом № 6 | 4 | 274 |  |
| 515 | Щорса ул, дом № 13 | 2 | 180 |  |
| 516 | Щорса ул., дом № 1 | 1 | 68 |  |
| 517 | Щорса ул., дом № 11 | 2 | 137 |  |
| 518 | Щорса ул., дом № 5 | 9 | 616 |  |
| 519 | Щорса ул., дом № 7 | 2 | 137 |  |
| 520 | Щорса ул., дом № 9 | 6 | 410 |  |
| 521 | Энергетиков ул, дом № 2 | 1 | 60 |  |
| 522 | Энергетиков ул, дом № 3 | 2 | 120 |  |
| 523 | Юбилейная ул, дом № 3 | 14 | 1260 | 2 100 |
| 524 | Юбилейная ул., дом № 1 | 3 | 270 | 450 |
| 525 | Юбилейная ул., дом № 2 | 19 | 1710 | 2 850 |
| 526 | Юбилейная ул., дом № 4 | 25 | 2250 | 3 750 |
| 527 | Береговая ул., дом № 25 | 3 | 180 |  |
| 528 | Береговая ул., дом № 39 | 1 | 60 |  |
| 529 | Дзержинского ул., дом № 16 | 2 | 120 |  |
| 530 | Дзержинского ул., дом № 18 | 4 | 240 |  |
| 531 | Дзержинского ул., дом № 7 | 1 | 60 |  |
| 532 | Дружбы ул, дом № 110 | 1 | 60 |  |
| 533 | Дружбы ул, дом № 98е | 3 | 180 |  |
| 534 | Заводская ул., дом № 24 | 1 | 60 |  |
| 535 | Кирова ул., дом № 38 | 3 | 180 |  |
| 536 | Набережная ул., дом № 21 | 1 | 60 |  |
| 537 | Олейникова ул., дом № 34 | 2 | 120 |  |
| 538 | Пионерская ул., дом № 4 | 1 | 60 |  |
| 539 | Советская ул., дом № 7 | 4 | 240 |  |
| 540 | Строителей ул., дом № 9 | 1 | 68 | 101 |
| 541 | Центральная ул., дом № 43 | 11 | 660 |  |
| 542 | Центральная ул., дом № 50 | 4 | 360 | 600 |
| 543 | Школьная ул., дом № 10 | 1 | 60 |  |
|  | Итого: | 4 702 | 374 977 | 485 279 |
| Собственные скважины, по приборам учета |
| 544 | Береговая ул., дом № 14 | 2 | 4 |  |
| 545 | Береговая ул., дом № 19 | 2 | 182 |  |
| 546 | Береговая ул., дом № 22 | 4 | 104 |  |
| 547 | Береговая ул., дом № 24 | 5 | 101 |  |
| 548 | Береговая ул., дом № 31 | 8 | 78 |  |
| 549 | Береговая ул., дом № 33 | 5 | 130 |  |
| 550 | Береговая ул., дом № 35 | 3 | 10 |  |
| 551 | Береговая ул., дом № 36 | 169 | 3643 | 5 555 |
| 552 | Береговая ул., дом № 38 | 132 | 3726 | 5 731 |
| 553 | Береговая ул., дом № 40 | 81 | 2281 | 3 643 |
| 554 | Береговая ул., дом № 42б | 109 | 2762 | 4 139 |
| 555 | Береговая ул., дом № 44 | 78 | 1954 | 3 229 |
| 556 | Береговая ул., дом № 46 | 73 | 1727 | 2 970 |
| 557 | Горького ул., дом № 15 | 32 | 833 | 1 224 |
| 558 | Горького ул., дом № 17 | 5 | 191 | 222 |
| 559 | Дзержинского ул., дом № 12 | 1 | 10 |  |
| 560 | Дзержинского ул., дом № 17 | 29 | 874 | 1 435 |
| 561 | Дзержинского ул., дом № 19 | 2 | 62 |  |
| 562 | Дзержинского ул., дом № 23 | 7 | 143 |  |
| 563 | Дзержинского ул., дом № 38 | 14 | 239 | 452 |
| 564 | Дзержинского ул., дом № 5 | 2 | 31 |  |
| 565 | Дружбы ул, дом № 66а | 4 | 28 | 102 |
| 566 | Заводская ул., дом № 21 | 1 | 76 |  |
| 567 | Заводская ул., дом № 59в | 9 | 199 | 257 |
| 568 | Заводская ул., дом № 63 | 4 | 4 |  |
| 569 | Заводская ул., дом № 67 | 3 | 12 |  |
| 570 | Заводская ул., дом № 72в | 7 | 205 | 302 |
| 571 | Заводская ул., дом № 80 | 9 | 215 | 302 |
| 572 | Калинина ул, дом № 2 | 1 | 142 | 253 |
| 573 | Калинина ул., дом № 3 | 5 | 229 | 330 |
| 574 | Кирова ул., дом № 15 | 4 | 137 |  |
| 575 | Кирова ул., дом № 27а | 1 | 90 |  |
| 576 | Кирова ул., дом № 40 | 1 | 10 |  |
| 577 | Кирова ул., дом № 42б | 3 | 79 | 126 |
| 578 | Кирова ул., дом № 42в | 5 | 80 | 146 |
| 579 | Кирова ул., дом № 48 | 4 | 140 |  |
| 580 | Кирова ул., дом № 5 | 2 | 35 |  |
| 581 | Кирова ул., дом № 6 | 9 | 68 |  |
| 582 | Кирова ул., дом № 8 | 2 | 16 |  |
| 583 | Ленина ул., дом № 1 | 4 | 144 |  |
| 584 | Ленина ул., дом № 3 | 11 | 284 |  |
| 585 | Ленина ул., дом № 7 | 6 | 106 |  |
| 586 | Линейная ул, дом № 5 | 1 | 1 |  |
| 587 | Мира ул, дом № 1б | 4 | 18 | 72 |
| 588 | Мира ул, дом № 1в | 5 | 38 | 61 |
| 589 | Набережная ул., дом № 4 | 3 | 47 |  |
| 590 | Нестерова ул., дом № 1 | 4 | 130 |  |
| 591 | Нестерова ул., дом № 12 | 11 | 245 | 362 |
| 592 | Нестерова ул., дом № 14 | 22 | 496 | 646 |
| 593 | Нестерова ул., дом № 16 | 9 | 204 | 342 |
| 594 | Нестерова ул., дом № 18 | 15 | 517 | 796 |
| 595 | Нестерова ул., дом № 20 | 17 | 239 | 420 |
| 596 | Нестерова ул., дом № 4 | 4 | 46 |  |
| 597 | Нестерова ул., дом № 6 | 3 | 36 |  |
| 598 | Октябрьская ул., дом № 10 | 21 | 252 | 482 |
| 599 | Октябрьская ул., дом № 4 | 8 | 214 | 331 |
| 600 | Октябрьская ул., дом № 5 | 6 | 126 | 205 |
| 601 | Октябрьская ул., дом № 6 | 14 | 352 | 654 |
| 602 | Октябрьская ул., дом № 8 | 9 | 184 | 288 |
| 603 | Октябрьская ул., дом № 9 | 6 | 155 | 223 |
| 604 | Олейникова ул., дом № 12 | 2 | 22 |  |
| 605 | Олейникова ул., дом № 17 | 2 | 34 |  |
| 606 | Олейникова ул., дом № 36 | 1 | 4 |  |
| 607 | Олейникова ул., дом № 40 | 1 | 46 |  |
| 608 | Олейникова ул., дом № 44 | 4 | 121 |  |
| 609 | Олейникова ул., дом № 46 | 4 | 61 |  |
| 610 | Олейникова ул., дом № 56 | 2 | 77 |  |
| 611 | Олейникова ул., дом № 57 | 1 | 30 |  |
| 612 | Олейникова ул., дом № 64 | 8 | 124 | 301 |
| 613 | Олейникова ул., дом № 73 | 1 | 88 |  |
| 614 | Олейникова ул., дом № 8 | 4 | 91 |  |
| 615 | Парковая ул., дом № 2 | 4 | 211 | 346 |
| 616 | Парковая ул., дом № 2а | 99 | 2352 | 3 804 |
| 617 | Парковая ул., дом № 3 | 1 | 20 | 38 |
| 618 | Парковая ул., дом № 6 | 1 | 10 | 19 |
| 619 | Парковая ул., дом № 8 | 2 | 38 | 82 |
| 620 | Пархоменко ул., дом № 1 | 12 | 371 | 658 |
| 621 | Пархоменко ул., дом № 18 | 2 | 148 |  |
| 622 | Пархоменко ул., дом № 1а | 153 | 4080 | 6 277 |
| 623 | Пархоменко ул., дом № 24 | 2 | 11 |  |
| 624 | Пархоменко ул., дом № 26 | 3 | 36 |  |
| 625 | Пархоменко ул., дом № 3 | 22 | 566 | 919 |
| 626 | Пархоменко ул., дом № 31 | 6 | 72 |  |
| 627 | Пархоменко ул., дом № 3а | 15 | 509 | 742 |
| 628 | Пархоменко ул., дом № 5 | 15 | 463 | 630 |
| 629 | Пархоменко ул., дом № 5а | 28 | 896 | 1 310 |
| 630 | Первомайская ул., дом № 17а | 1 | 32 |  |
| 631 | Первомайская ул., дом № 33 | 3 | 71 |  |
| 632 | Первомайская ул., дом № 5 | 4 | 25 |  |
| 633 | Пионерская ул., дом № 2 | 1 | 11 |  |
| 634 | Пионерская ул., дом № 21 | 1 | 46 |  |
| 635 | Пионерская ул., дом № 5 | 1 | 25 |  |
| 636 | Пионерская ул., дом № 8 | 2 | 13 |  |
| 637 | Полевая ул, дом № 92 | 1 | 82 |  |
| 638 | Полевая ул., дом № 16 | 3 | 38 |  |
| 639 | Полевая ул., дом № 2в | 12 | 361 | 553 |
| 640 | Полевая ул., дом № 4а | 3 | 184 | 329 |
| 641 | Полевая ул., дом № 6а | 3 | 83 | 132 |
| 642 | Полевая ул., дом № 6б | 4 | 74 | 101 |
| 643 | Полевая ул., дом № 98 | 2 | 55 |  |
| 644 | Советская ул., дом № 1 | 3 | 58 |  |
| 645 | Советская ул., дом № 17а | 5 | 106 | 127 |
| 646 | Советская ул., дом № 1а | 76 | 2040 | 2 867 |
| 647 | Советская ул., дом № 20 | 1 | 30 |  |
| 648 | Советская ул., дом № 21 | 1 | 8 |  |
| 649 | Советская ул., дом № 2а | 1 | 122 |  |
| 650 | Советская ул., дом № 33 | 1 | 5 |  |
| 651 | Советская ул., дом № 40 | 4 | 150 | 228 |
| 652 | Советская ул., дом № 42 | 38 | 976 | 1 685 |
| 653 | Советская ул., дом № 43а | 109 | 3160 | 4 566 |
| 654 | Советская ул., дом № 45 | 50 | 1396 | 2 026 |
| 655 | Советская ул., дом № 46 | 54 | 1438 | 2 146 |
| 656 | Советская ул., дом № 5 | 2 | 49 |  |
| 657 | Советская ул., дом № 52 | 16 | 244 | 366 |
| 658 | Советская ул., дом № 6 | 2 | 28 |  |
| 659 | Солнечная ул., дом № 10 | 3 | 11 | 24 |
| 660 | Солнечная ул., дом № 12 | 3 | 37 | 67 |
| 661 | Солнечная ул., дом № 18 | 13 | 390 | 602 |
| 662 | Солнечная ул., дом № 20 | 22 | 421 | 799 |
| 663 | Солнечная ул., дом № 3 | 9 | 374 | 564 |
| 664 | Солнечная ул., дом № 6 | 22 | 598 | 930 |
| 665 | Строителей ул., дом № 1 | 2 | 106 | 166 |
| 666 | Строителей ул., дом № 1а | 88 | 2886 | 4 254 |
| 667 | Строителей ул., дом № 2 | 8 | 294 | 503 |
| 668 | Строителей ул., дом № 2а | 181 | 5047 | 7 433 |
| 669 | Строителей ул., дом № 3 | 9 | 182 | 299 |
| 670 | Строителей ул., дом № 4 | 8 | 210 | 373 |
| 671 | Строителей ул., дом № 5 | 4 | 55 | 100 |
| 672 | Строителей ул., дом № 6 | 22 | 359 | 530 |
| 673 | Строителей ул., дом № 7 | 13 | 139 | 251 |
| 674 | Суворова ул., дом № 6 | 1 | 52 | 59 |
| 675 | Сурикова ул., дом № 1 | 3 | 29 | 62 |
| 676 | Сурикова ул., дом № 10 | 151 | 4306 | 6 320 |
| 677 | Сурикова ул., дом № 12 | 107 | 3134 | 4 944 |
| 678 | Сурикова ул., дом № 13 | 10 | 140 | 194 |
| 679 | Сурикова ул., дом № 14 | 35 | 995 | 1 447 |
| 680 | Сурикова ул., дом № 15 | 4 | 112 | 174 |
| 681 | Сурикова ул., дом № 24 | 50 | 1258 | 1 894 |
| 682 | Сурикова ул., дом № 26 | 41 | 1175 | 1 567 |
| 683 | Сурикова ул., дом № 28 | 54 | 2002 | 2 729 |
| 684 | Сурикова ул., дом № 3 | 10 | 86 | 218 |
| 685 | Сурикова ул., дом № 30 | 85 | 2442 | 3 641 |
| 686 | Сурикова ул., дом № 7 | 2 | 46 | 67 |
| 687 | Сурикова ул., дом № 8 | 158 | 4312 | 6 438 |
| 688 | Сурикова ул., дом № 9 | 2 | 203 | 284 |
| 689 | Тихая ул., дом № 5 | 1 | 136 |  |
| 690 | Тихая ул., дом № 6 | 8 | 103 |  |
| 691 | Тургенева ул., дом № 1 | 18 | 430 | 674 |
| 692 | Тургенева ул., дом № 10 | 14 | 401 | 652 |
| 693 | Тургенева ул., дом № 11 | 22 | 635 | 1 075 |
| 694 | Тургенева ул., дом № 12 | 18 | 557 | 886 |
| 695 | Тургенева ул., дом № 14 | 2 | 70 | 109 |
| 696 | Тургенева ул., дом № 2 | 18 | 574 | 901 |
| 697 | Тургенева ул., дом № 3 | 29 | 968 | 1 454 |
| 698 | Тургенева ул., дом № 4 | 16 | 596 | 966 |
| 699 | Тургенева ул., дом № 6 | 13 | 304 | 456 |
| 700 | Тургенева ул., дом № 7 | 19 | 481 | 809 |
| 701 | Тургенева ул., дом № 8 | 13 | 299 | 486 |
| 702 | Тургенева ул., дом № 9 | 25 | 319 | 572 |
| 703 | Центральная ул., дом № 12 | 6 | 144 |  |
| 704 | Центральная ул., дом № 2 | 1 | 76 |  |
| 705 | Центральная ул., дом № 26 | 3 | 126 |  |
| 706 | Центральная ул., дом № 28 | 2 | 107 |  |
| 707 | Центральная ул., дом № 35 | 6 | 10 |  |
| 708 | Центральная ул., дом № 40 | 3 | 28 |  |
| 709 | Центральная ул., дом № 46 | 9 | 247 | 360 |
| 710 | Центральная ул., дом № 47 | 2 | 4 | 4 |
| 711 | Центральная ул., дом № 51 | 7 | 90 | 164 |
| 712 | Центральная ул., дом № 53 | 3 | 89 | 133 |
| 713 | Центральная ул., дом № 55 | 4 | 85 | 137 |
| 714 | Центральная ул., дом № 56 | 9 | 223 | 313 |
| 715 | Центральная ул., дом № 57 | 13 | 382 | 660 |
| 716 | Центральная ул., дом № 58 | 36 | 1000 | 1 532 |
| 717 | Центральная ул., дом № 59 | 8 | 188 | 313 |
| 718 | Центральная ул., дом № 61 | 7 | 269 | 416 |
| 719 | Центральная ул., дом № 63 | 4 | 89 | 144 |
| 720 | Центральная ул., дом № 65 | 11 | 304 | 487 |
| 721 | Центральная ул., дом № 67 | 3 | 50 | 82 |
| 722 | Центральная ул., дом № 8б | 31 | 972 | 1 597 |
| 723 | Чкалова ул, дом № 28 | 1 | 80 |  |
| 724 | Чкалова ул, дом № 31 | 3 | 103 |  |
| 725 | Чкалова ул., дом № 10 | 1 | 7 |  |
| 726 | Чкалова ул., дом № 11 | 5 | 35 |  |
| 727 | Чкалова ул., дом № 12 | 4 | 209 |  |
| 728 | Чкалова ул., дом № 19 | 139 | 3373 | 5 234 |
| 729 | Чкалова ул., дом № 7 | 1 | 244 |  |
| 730 | Школьная ул., дом № 16 | 4 | 84 |  |
| 731 | Щорса ул, дом № 13 | 4 | 41 |  |
| 732 | Щорса ул., дом № 1 | 3 | 66 |  |
| 733 | Щорса ул., дом № 11 | 1 | 4 |  |
| 734 | Щорса ул., дом № 15 | 19 | 596 | 784 |
| 735 | Юбилейная ул., дом № 2 | 9 | 238 | 425 |
| 736 | Юбилейная ул., дом № 4 | 5 | 76 | 112 |
|  | Итого | 3 522 | 92 974 | 134 426 |
|  | ВСЕГО: | 8 224 | 467 951 | 619 705 |

### 1.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем)).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

### 1.3.5. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Генеральным планом поселка прогнозируется увеличение численности населения 22100 человек.

Таблица 1.3.5.1. Объем водопотребления

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Застройкам зданиями, оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 250 | 32,4 | 8100 | 33,7 | 8425 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 6,9 | 345 | 6,9 | 345 |
| Итого | 39,3 | 8445 | 40,6 | 8770 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% | - | 850 | - | 880 |
| Всего | - | - | 11,800 | 9650 |

### 1.3.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения поселка Березовка приведено в п. 1.1.4.6.

### 1.3.7. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации предлагается наделить ООО УК «Заказчик ЖКУ» (арендатор большей части сетей водоснабжения и водоотведения на территории поселка Березовка).

## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Источником водоснабжения проектируемой застройки служат водозаборные сооружения подземных вод: водозаборные скважины, расположенные в Бору, в пойме реки Березовка и западнее микрорайона Шумково, Ремзавод.

Система водоснабжения: централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная.

Схема водоснабжения следующая: вода по магистральным  водоводам подается в жилые кварталы. Магистральные водоводы служат для подачи воды потребителям и для противопожарных нужд.

Водоводы запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ18599-2001.

Монтаж трубопроводов осуществляется согласно СНиП3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

При переходе трубопроводов под автодорогой водоводы прокладываются в футляре.

Глубина заложения водоводов принята 3,3 м в соответствии с требованием СНиП 2.04.02-84 п.8.42.

В застройках повышенной этажности предусматривается установка местных групповых повысительных насосных станций. Водозабор из сети в районах многоэтажной застройки предусматривается вводами в здания, в районах индивидуальной застройки – из водоразборных колонок, установленных на кольцевой сети через 150-200м. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов. Расходы воды на наружное пожаротушение хранятся в регулирующих резервуарах. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более – 24 часов. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Провести реконструкцию сети водоснабжения поселка ГЭС с увеличением диаметра водопровода до 150мм.

На расчетный срок:

На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

Рис. 8. Зоны перспективной застройки

Рис. 9. Схема перспективного водоснабжения

### 1.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проектом рекомендуется выполнить проект реконструкции системы водоснабжения п.Березовка с учетом выявившихся в последнее время потребностей в обеспечении жилых районов и общественных центров  водой питьевого качества.

Водоснабжение промышленных предприятий с большим водопотреблением, либо находящиеся на удаленном расстоянии от систем централизованного водоснабжения решается за счет автономных источников (скважины подземных вод).

## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### 1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Основными объектами водопотребления являются жилая и общественная застройка, местная промышленность.

Самым крупным водопотребителем среди промышленных предприятий является птицефабрика. Большинство промышленных водопотребителей имеют собственные скважины на территории предприятий.

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки на перспективу служат водозаборные сооружения подземных вод: водозаборные скважины, расположенные в Бору, в пойме реки Березовка и западнее микрорайона Шумково, Ремзавод. Вода от скважины подается в резервуары чистой воды и, далее насосной станцией второго подъема по водоводам диаметром 150 мм в разводящую сеть поселка.

Система водоснабжения: централизованная, объединенная хозяйственно - питьевая и противопожарная.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта.

Согласно проектной схеме водоснабжения необходимо запроектировать скважинный водозабор, как для микрорайона ГЭС, так и для микрорайона Шумково, Ремзавод.

Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения в п.Березовка выполнен ООО «Гидроинформсервис», в настоящее время проект находится на согласовании.

Водоносные горизонты защищенные. Водозаборы подземных вод располагаются вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса при использовании защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме указанных мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

### 1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Мероприятия по охране земельных ресурсов:

Вынос Шумковского участка ОАО «Литос» за пределы селитебной территории, в район д. Няша, в связи с его неблагоприятным с экологической точки зрения расположением.

Рекультивация нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Рекультивации земель, нарушенных горными работами, под озеленение и под нежилую застройку – гаражи и другие коммунальные объекты.

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых согласно требованиям Федерального закона застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Застройка северной и восточной частей площадки «Сосновый бор» и соответствующих кварталов юго-восточной площадки допускается при согласовании соответствующих органов по контролю за недропользованием.

Для предотвращения загрязнения и истощения земель необходимо:

Строительство благоустроенного жилья, обеспечение большей части территории централизованной системой канализации.

Озеленение территории.

Создание рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, особенно в частном жилом секторе.

Ликвидация несанкционированных свалок.

Контроль за сбором и удалением отходов.

Снижение количества выбросов в воздушный бассейн от промышленности и транспорта.

Выполнение противоэрозионных мероприятий.

Расположенный в неблагоприятных экологических условиях поселок требует принятия мер по улучшению санитарных условий проживания. Проектом предлагаются в развитие проектных решений следующие предложения:

Разработать и осуществить проект рекультивации нарушенных земель в поселке на Шумковском производственном участке ОАО «Литос».

Разработать и осуществить проект рекультивации нарушенных земель в восточной промышленно-коммунальной зоне поселка под нежилую застройку.

Реконструкция в небольших случаях устаревших, нерентабельных и разорившихся предприятий, и размещения новых, не выше III-V класса вредности, как на реконструируемых, так и свободных территориях.

Организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них жилой и общественной застройки.

Организация стационарного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

Запрещение нового жилого строительства в зоне акустического дискомфорта от железной дороги. Выполнение проекта устройства шумозащитного экрана.

Строительство объездных дорог для транзитного и грузового транспорта.

Разработка проекта общей схемы водоснабжения поселка на перспективу.

Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для существующих и проектируемых водозаборов.

Выполнение мероприятий по первому, второму и третьему поясам зон санитарной охраны водозаборов.

Создание системы зеленых насаждений, создание зеленого коридора между территориями города Красноярска и проектируемым поселком.

Организация сбора и вывоза бытового мусора от населения и организаций.

Осуществление мониторинга загрязнения по всем средам: атмосферы, водных объектов, почв.

## 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода Ø 100мм | 6900,00 | - | - | - | - | 6900,00 | 3000 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 6900,00 | - | - | - | - | 6900,00 | - | - | - | - | - | - |

## 1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжении водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Выполнение всех мероприятий намеченных схемой водоснабжения приведёт к уменьшению доли водопроводных сетей нуждающихся в замене. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся  показатели качества питьевой воды.

Питьевая вода должна соответствовать СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Надежность и бесперебойность систем водоснабжения контролируется следующими показателями:

а) Удельное количество аварий на разводящих сетях в месяц - 0,0075ед./км;

б) Удельное количество порывов и повреждений на сетях в месяц - 0,002 ед./км;

в) Доля устраненных аварий без прекращения подачи воды абонентам - 100%;

г) Доля разводящих сетей, нуждающихся в замене – 46,6км.

Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с информацией, полученной от администрации поселка Березовка, бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

# Глава 2. Схема водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод

В поселке Березовка есть централизованная система канализации с рядом насосных станций, подающих  сточные воды на городские очистные сооружения правого берега. Все существующие сети и насосные станции были построены давно, и в настоящее время процент изношенности в среднем составляет 75%.

Система  канализации  р. ц. Березовка  принята  полная, раздельная.

Все сточные воды от жилой застройки направляются системой коллекторов и насосных станций на действующие очистные сооружения правобережья.

При трассировке сетей учитывался рельеф местности, прохождение существующих коллекторов, расположение насосных станций, а также и основные положения вертикальной планировки.

Настоящим проектом предусматривается реконструкция существующих насосных станций (замена устаревшего оборудования):

КНС-1     -ул. Береговая

КНС-2     -ул. Олейникова

КНС-3     -ул. Первомайская

КНС-4     -ул. Полевая

Проектируются еще две канализационные насосные станции на ул. Дзержинского КНС-5 и на ул. Дружбы КНС-6.

Все сточные воды перекачиваются КНС-6 на очистные сооружения.

Оборудование канализационных насосных станций п.Березовка:

1. Береговая 42б/1

Марка насоса – Иртыш;

Тип насоса – сухой;

Производительность, м3/час – 250.

2. Дружбы 136/1

Марка насоса – Гном;

Тип насоса – погружной;

Производительность, м3/час – 53.

3. Чкалова 21/1

Марка насоса – Иртыш;

Тип насоса – погружной;

Производительность, м3/час – 100.

4. Лебедева 18/2

Марка насоса – Гном;

Тип насоса – погружной;

Производительность, м3/час – 150.

5. Первомайская 1а/1

Марка насоса – Иртыш;

Тип насоса – сухой;

Производительность, м3/час – 450.

6. Полевая 54/1

Марка насоса – Иртыш;

Тип насоса – сухой;

Производительность, м3/час – 100.

7. Горького

Марка насоса – Гном;

Тип насоса – погружной;

Производительность, м3/час – 53.

Рис. 9. Схема существующего канализования п. Березовка

Рис. 10. Зона водоотведения п.Березовка

Рис. 11. Зона водоотведения п.Березовка

### 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Микрорайон ГЭС снабжается водой от скважинного водозабора, расположенного в Бору. Качество воды скважин не удовлетворяет санитарным требованиям. Обеззараживание воды не производится. Зоны санитарной охраны не выдержаны.

### 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

От части жилой и общественно-деловой застройки канализование хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в отдельно построенные септики.

## 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

### 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Основными объектами водоотведения являются:

- население

- местная промышленность

Нормы водоотведения приняты по действующим нормам СНиП 2.04.03-85

и составляют 350 л/сут. на одного жителя.

Удельное водоотведение в неканализованных районах принято 25л/сут на одного жителя.

## 2.3 Прогноз объема сточных вод

### 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население,

- местная промышленность,

- объекты соцкультбыта.

Общий расход сточных вод составляет:

на I очередь - 11827м³/сут;

на расчетный срок - 12247м³/сут.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода сточных вод населения.

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

### 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Самотечная канализационная сеть проектируется из асбестоцементных труб ВТ-9 по ГОСТ 539-88. Напорные коллектора от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88.

КНС №1 производительность - 150 м³/час

КНС №2 производительность - 49 м³/час

КНС №3 производительность - 48 м³/час

КНС №4 производительность - 139 м³/час

КНС №5 производительность  - 37 м³/час

КНС №6 по т.пр. 902-1-146.1.88 производительностью - 316 м³/час

Таблица 2.4.1.1.Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | № типового проекта | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство канализационных насосных станций производительностью от 13-150 м³/час, напором8-60 м при глубине заложения подводящего коллектора 5,5 м | соор. | 902-1-138.88 | 8 |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 316 м³/час, напором 6-51 м при глубине заложения подводящего коллектора 7,0 м | соор. | 902-146.1.88 | 2 |
| 3 | Строительство канализационного коллектора Нср=3,2 м из асбестоцементных труб ВТ-9 диаметром 200- 400мм по ГОСТ 539-88 | м | - | 93861,5 |
| 4 | Строительство напорного канализационного коллектора Нср=3,0 м из полиэтиленовых труб 2Ф200 по ГОСТ 18599-2001 | м | - | 63193,0 |

Рис. 12. Схема перспективного водоотведения

### 2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Все существующие сети и насосные станции были построены давно и в настоящее время процент изношенности в среднем составляет 75%.

Принимая во внимание, важность предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, защиты прав потребителей связанных со сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод, которые опасны по эпидемиологическому критерию без очистки и обеззараживания в водные объекты и на рельефы поселка, а также из-за больших несооразмеримых затрат на восстановление КОС, по нашему мнению, необходимо подойти в разрешению проблемы с новой стороны. А именно: восстановление строительство новых КНС, строительство компактно - модульных очистных сооружений канализации.

## 2.5 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство канализационных насосных станций производительностью от 13-150 м³/час, напором 8-60 м при глубине заложения подводящего коллектора 5,5 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 316 м³/час, напором 6-51 м при глубине заложения подводящего коллектора 7,0 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство канализационного коллектора Нср=3,2 м из асбестоцементных труб ВТ-9 диаметром 200- 400мм по ГОСТ 539-88 - 93861,5 м | 1336,37 | - | - | - | - | 1336,37 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство напорного канализационного коллектора Нср=3,0 м из полиэтиленовых труб 2Ф200 по ГОСТ 18599-2001 - 63193,0 м | 3803,537 | - | - | - | - | - | - | - | 3803,537 | - | - | - |
| 5 | Замена канализационных труб большим диаметром | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - | 1336,37 | - | - | 3803,537 | - | - | - |

## 2.6 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Система водоотведения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей услугами отведения и очистки сточных вод. Надежность работы системы водоотведения обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ, проведением профилактических работ в период эксплуатации. На протяжении последних пяти лет система водоотведения работает надежно. Локальные забои канализации устраняются в течение 2-3 часов.

Перечень веществ, запрещенных к сбросу в городскую канализацию:

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; каныга; грунт; строительные отходы и мусор; твердые бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ).

- Залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

- Ниже перечисленные вещества: азиды, ацетилен, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов, масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый  углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

## 2.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с информацией, полученной от администрации поселка Березовка, бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования отсутствуют.